COLP
Qiu+

Test-Software (für Inbetriebnahme)

Anforderungen / Wünsche / Ideen für Weiterentwicklung

- Versionsnummer vergeben:
  - GUI ohne sound load: 2.0.0.0
  - GUI mit sound loard: 2.1.0.0
    (Bem: bisherige Test-Software von Uwe entspricht VN 1.0.0.x )
  - 2.x.x.x ist manueller Test
  - 3.0.x.x ist Test mit automatischem Ablauf

- Firmware Flashen Funktion mit einbauen
  - auf Nutzung von separater App (Elprotronic Lite FET-Pro430) verzichten
  - MSP Flasher Tool von Texas Instruments einbinden (?)
  - zu Beginn Sound-File und Firmware-File nacheinander aufspielen
    - nicht über USB sondern Spy-Bi-Wire
    - alle (4) Sounds auf einmal → sollten in hex-file vorliegen (so wie Clemens damals gemacht hatte)

- Retrigger Mode default deaktiviert (nach SW Start)
- Hintergrundfarbe Statussignalisierung: helleres Grün / Rot / Gelb verwenden
- Analog / Int LED / Ext LED Power Status (On/Off) in grüner oder roter Farbe
- Charge State und Voltages nach links, vor LEDs
  - Charge State sollte als erstes geprüft werden, da Akku-Halter-Verbindung wacklig und dann Fault signalisiert → echter Fault muss zunächst ausgeschlossen werden (prüfen dass Fastcharge funktioniert)
- Spannungen Hintergrundfarbe (Bewertung):
	Grün	Gelb	Rot
Accu Voltage	2.8 <= U < 3.2V / wenn Ladestrom / 2.5 <= U < 2.9V / wenn kein Ladestrom	2.7 <= U < 2.8V / 3.2 <= U < 3.3V / wenn Ladestrom / 2.4 <= U < 2.5V / 2.9 <= U < 3.0V / wenn kein Ladestrom	U < 2.7V / U >= 3.3V / wenn Ladestrom / U < 2.4V / U > 3.0V / wenn kein Ladestrom
USB Voltage	4.4 <= U < 4.6V / 4.9 <= U < 5.0V	4.3 <= U < 4.4V / 4.6 <= U < 4.9V / 5.0 <= U < 5.2V	U < 4.3V / U >= 5.2V
Dig. Voltage	3.2 <= U <3.35V	3.15 <= U <3.2V / 3.35 <= U <3.4V	U < 3.15V / U >= 3.4V

  - Ladestrom
    - fließt, wenn U(USB) zwischen 4.3 und 4.7V
    - fließt nicht, wenn U(USB) zwischen 4.8 und 5.2V
    - andere Spannungen sollten nicht vorkommen, USB wird dann Rot und Accu nicht bewertet

Ergänzungen Franz

- pyftdi entfernen
- Threads einführen → measurements
- export to C/C++?
- disable trigger mode for sound flashing
- enable/disable Button Mechanik einbauen

Test-Software mit automatischem Ablauf

- vom Prinzip her wie Qiu (alt) Test-Software
- richtige (aktuelle) Firmware-Version zu Beginn eingeben
- bei Test wird FW abgefragt und angezeigt → grün oder rot hinterlegen
- Prüfungen (diverse Funktionen) siehe Arbeitsanleitung
  - \COLP\02_Fertigung\Arbeitsanleitungen\COLP_Inbetriebnahme_AA_V1-0.odt
  - ab Connect ...
- jeweils mit Enter (Button) bestätigen, wenn ok
- Ablauf sollte abgebrochen werden können → nicht wie bei bisheriger Qiu1-Test-SW (CLOSE lässt sich nicht drücken)
- mit Erstellung von Protokoll-Datei
  - Eingabe der aktuellen Seriennummer
  - Ausgabe von Tabelle → SN / Status / Bemerkung (Fehler/Auffälligkeiten)
  - sollte später in Prüfprotokoll-Vorlage eingefügt werden können
    - Form siehe \COLP\02_Fertigung\Serien\24-2\..._PP
  - Funktionsstatus (Funktion):
Farbe	Farbe	Status	Taste (Kürzel)
	LightBlue	ungeprüft	u
	LimeGreen	ok (auf Anhieb)	o
	YellowGreen	ok, erst fehlerhaft, wurde repariert	r
	Gelb	auffällig / unklar	a
	Orange	fehlerhaft, Ursache sichtbar (z.B. Grabstein oder anderer Lötfehler)	f
	OrangeRed	fehlerhaft, Ursache noch unbekannt, Reparatur denkbar	d
	HotPink	fehlerhaft, aussortiert, keine Reparatur	s
	DarkGray	LP zu Nummer existiert nicht (Aufkleber oder LP weg)	n

  - zunächst alle auf ungeprüft setzten
  - bei Fehler zunächst Orange, erst später Rot wenn klar dass Reparutur nicht möglich oder Aufwand zu groß
  - gelb wird später noch mal angeschaut, ggf. durch andere Person

später wäre Datenbank-basierte Verwaltung gut (bis dahin mit ods-Datei)

Separate GUI für Akku-Lade-Tests

auf Basis von alter Test-SW 990.0.0.49 → Accu Charge State Log
- Erstellung von Logging-File
  - USB Voltage mit loggen
- Anzeigen (Wert):
  - Accu Voltage
  - USB Voltage
  - CC1_M (geglättetes ChargeControl-Signal von Laderegler – schaltet Ladestrom ein-aus)
  - CHRGSTAT (Signal am MSP – entspricht Leuchten/Blinken von Laderegler-Status-LED)
  - Charge State (Ergebnis der Firmware-Funktion)
  - Zeit (Dauer in h-min-s) ab Testbeginn – entweder kontinuierlich oder Anzeige auf Abruf
  - Zeit (Dauer in h-min-s) für Fastcharge-Phase – stoppt wenn in Topoff-Ladephase übergeht
  - Zeit (Dauer in h-min-s) für Topoff-Ladephase – ist im Normalfall ca. 1h21min (Timerablauf)
- Kurven (Zeitverlauf) - nach Bedarf aktivierbar
  - Accu Voltage (auch über größere Zeitskala)
  - CC1_M (auch über größere Zeitskala)
  - CHRGSTAT (kleinere Zeitskala – wie bei Pulssignal)

- Akku-Entlade-Test
  - ...